## Slide 1
《仓库管理常见问题清单》单
读书分享会
范会 2026年5月19

## Slide 2
目 录
01
书籍简介
03
库容计算方法
04
堆码技术与货位规划
05
拣货方式详解
06
库存预测方法
07
WMS核心指标
08
盘点方法与流程
09
探讨：仓库管理与零库存
02
仓库类型介绍

## Slide 3
01书籍简介
仓储管理常见问题清单
出版社：地震出版社
出版年份：2021-08-01
约：28万字
ISBN：9787502852269
内容概述
✅ 系统梳理仓储管理全流程核心问题与解决方案
✅ 涵盖仓储工作常见问题（仓库规划、库容计算、堆码技术、拣货策略、库存管理、盘点流程等），重新定义每一项仓储工作提供规范性操作指导 + 经验性总结提示
✅ 适合仓储经理、供应链管理者、电商运营人员阅读
倡导"仓储工作清单式管理"
本次分享挑选内容涵盖：仓库类型介· 绍盘点方法 · WMS指标分析 · 堆版技术· 拣货方式 · 库存预测· 0库存实现 ·仓库管理模式，分享形式：本书干货提取所需+结合实际开放探讨

## Slide 4
02仓库类型介绍
🏗️
平面仓库
特点
• 单层建筑，结构简单
• 土地利用率较低
• 适合大宗货物
适用
煤炭/建材/粮食
成本投入
投入：★★
自动化：★
🏢
立体仓库
特点
• 高层货架（10-30m）
• 叉车/堆垛机作业
• 土地利用率高
适用
电商/医药/精密仪器
成本投入
投入：★★★★
自动化：★★★
🤖
智能仓库
特点
• AGV/AMR自动搬运
• WMS+SCM系统集成
• 无人化作业
适用
大型电商/物流中心
成本投入
投入：★★★★★
自动化：★★★★★
🛃
保税仓库
特点
• 海关监管区域
• 关税可延迟缴纳
• 进出境需报关
适用
进出口企业/自贸区
成本投入
投入：★★★
自动化：★★

## Slide 5
仓库库容计算方法（常规矩形）
库容计算公式
可用品面积 = 仓库总面积 × 可利用率（通常65%-75%）
最大存储量 = 可用品面积 ÷ 单个货位面积 × 层数
平面库
存储量 = 长 × 宽 × 堆高 ÷ 单品体积
可利用系数: 0.6-0.7
立体库
存储量 = 库位数 × 每位层数 × 每层货箱数
巷道占30%空间
货架库
存储量 = 货架组数 × 每组层数 × 每层位数
需考虑通道宽度

## Slide 6
仓库库容计算方法
📐 比较类推法
S = S₁ × (Q/Q₁) × K
公式含义：
新库面积 = 参照库面积 × (新库储量÷参照库储量) × 调整系数
各参数如何得出：
S
求的目标
新建仓库需要多大面积？
S₁
查
参照同类仓库的已知面积
Q
算
根据年销量÷周转次数=最大库存量
Q₁
查
参照库的历史最大库存量
K
估
0.8~0.9，有余量取小值
📝 计算示例：
参照库：面积600m²，容量150t 新库：年销量600t，周转4次，K=0.9 Q = 600÷4 = 150t（新库最大储量） S = 600 × (150÷150) × 0.9 = 540 m²
📏 定额计算法 ⭐
S = Q / (N × σ)
公式含义：
仓库面积 = 最大储量 ÷ (单位定额 × 有效面积系数)
各参数如何得出：
S
求的目标
仓库需要多大面积？
Q
算
年销量÷年周转次数=最大储量
N
查标准
行业标准：重型货架3~5，中型2~3t/m²
σ
经验值
一般取0.5（0.4~0.6）
📝 计算示例：
年销量3600t，年周转12次，N=3t/m² Q = 3600÷12 = 300t（最大储量） S = 300 ÷ (3×0.5) = 200 m²
📦 直接计算法
S = Q / (h × k × γ)
公式含义：
料垛面积 = 货重 ÷ (堆高 × 空隙系数 × 容重)
各参数如何得出：
S
求的目标
料垛需要多大地面面积？
Q
算
最大储量=年销量÷年周转次数
h
量
实际测量或设计堆垛高度
k
经验值
一般取0.5~0.7（货物松散程度）
γ
查表
物料密度：钢材7.8，水泥1.3t/m³
📝 计算示例：
钢材最大储量500t，高2m，k=0.6，γ=7.8 S = 500 ÷ (2×0.6×7.8) = 53.4 m²
💡 核心公式：最大储量Q = 年销量 ÷ 年周转次数 例如：年销3600t ÷ 12次 = 最大储量300t

## Slide 7
📐 特殊形状仓库库容计算方法
📌 基础计算公式
可用品面积 = 仓库总面积 × 可利用率（通常65%-75%） 最大存储量 = 可用品面积 ÷ 单个货位面积 × 层数
🔶 梯形仓库
面积公式： S = (上底 + 下底) × 高 ÷ 2 库容计算： 存储量 = S × 可利用率 × 堆高 ÷ 单品体积 💡 注意：斜边区域需考虑货架摆放角度
🔺 三角形仓库
面积公式： S = 底边 × 高 ÷ 2 库容计算： 存储量 = S × 可利用率 × 堆高 ÷ 单品体积 💡 注意：锐角区域利用率较低，建议做通道或办公区
⚠️ 特殊形状仓库建议：充分利用规则区域，不规则区域规划为通道、办公区或设备区

## Slide 8
📐 更多特殊形状库容计算
📐 L形仓库
面积公式： S = 大矩形面积 + 小矩形面积 或 S = 总面积 - 缺口面积 💡 建议：拐角处设置主通道，提高作业效率
⭕ 圆形/扇形仓库
面积公式： 圆形：S = π × r² 扇形：S = π × r² × 角度/360 💡 建议：中心设通道，货架呈放射状布置
⭐ 多边形仓库
面积公式： 分割成多个三角形计算 S = Σ(各三角形面积) 💡 建议：用CAD软件精确测量不规则区域
🔄 不规则形状
计算方法： 1. 网格法：划分小格估算 2. CAD测量：精确计算面积 3. 近似法：按相似规则图形 💡 建议：不规则区域做通道或功能区

## Slide 9
📊 各种形状仓库面积计算对比
仓库形状 | 面积公式 | 可利用率 | 布局建议 | 适用场景
矩形 | 长 × 宽 | 70%-75% | 标准货架布局 | 大多数仓库
梯形 | (上底+下底) × 高 ÷ 2 | 65%-70% | 斜边做通道 | 沿街/不规则地块
三角形 | 底 × 高 ÷ 2 | 60%-65% | 锐角区做功能区 | 角落空间利用
L形 | 分割成矩形计算 | 65%-70% | 拐角设主通道 | 多层建筑连接处
圆形 | π × r² | 60%-70% | 放射状布局 | 筒仓/特殊建筑
不规则 | 网格法/CAD测量 | 55%-65% | 灵活分区 | 旧厂房改造
💡 核心原则：无论何种形状，充分利用规则区域存储，不规则区域规划为辅助功能区

## Slide 10
拣货方式详解
🍒 摘果式拣货
按订单逐一拣取每个SKU
订单1(A,C)→库位A→库位C→下一个订单
✓ 优点
• 准确率高
• 操作简单
• 适合多SKU
✗ 缺点
• 效率较低
• 行走距离远
适用：订单少/SKU多/高价值
🌱 播种式拣货
批量拣选后集中分拣到各订单
批量取出A品100件→按订单分播到各订单
✓ 优点
• 效率高
• 减少行走
• 适合少SKU
✗ 缺点
• 需二次分拣
• 需批量归类
适用：订单多/单品多/标准化
⚡ 边拣边分
边走边将货物分到各订单
按路径走→经过库位时直接分配到对应订单箱
✓ 优点
• 一次完成
• 效率较高
• 适合中等
✗ 缺点
• 操作复杂
• 需规划设计
适用：中等规模/有一定规划
🏃 接力拣货
流水线分段接力作业
A区拣货员→传送带→B区复核员→打包
✓ 优点
• 效率极高
• 可扩展
• 标准化
✗ 缺点
• 协同要求高
• 投资较大
适用：大型仓库/自动化/电商

## Slide 11
堆码技术与货位规划
堆码方式
重叠式
层层重叠，稳定性好但通风差
适用: 箱装、桶装
纵横式
每层纵横交错，稳定性强
适用: 袋装、散装
通风式
保留通风通道，利于防潮
适用: 食品、药品
井字形
交叉堆叠，成井字结构
适用: 板材、管材
五五堆码
五五成组，便于清点
适用: 小件商品
托盘堆码
配合叉车使用，效率高
适用: 标准化货物
货位规划原则
📍
ABC分类
A类高频货物靠近出口，C类低频远离通道
⚖️
重量匹配
重货放底层，轻货放上层，保护货物安全
🔥
温湿度区
易潮、易燃、易冻商品分区存放
📦
同品相邻
同SKU商品集中存放，便于查找和补货
🚪
通道规划
主通道≥2.5m，副通道≥1.5m，满足叉车转弯
📊
可视化
地面划线、颜色分区、标识清晰
⚠️ 堆码安全注意事项：严禁超高堆放（一般≤3米）、禁止头重脚轻、留出消防通道、定期检查托盘完好性

## Slide 12
📦 常见堆码方式详解
选择合适的堆码方式可以提高仓库利用率、保证货物安全、便于清点盘点
📚 重叠式
上下完全对齐重叠
✓ 操作速度快
适用: 硬质整齐包装
🧱 纵横交错式
相邻层90度旋转
✓ 咬合稳固
适用: 方形包装
🏗️ 正反交错式
像砌砖一样错位
✓ 稳定性高
适用: 大多数包装
💨 通风式
留有通风间隙
✓ 防潮通风
适用: 怕潮货物
🔄 旋转交错式
相邻90度中间空
✓ 最稳固
适用: 高堆垛
🧮 五五堆码
以五为基本计数
✓ 便于清点
适用: 按件计量物资
🧮 五五堆码法详解 — 以「五」为基本计数单位，便于清点与管理
平行五
▭▭▭
▭▭▭
五件物资
平摆平放
直立五
▭
▭
▭
五件物资
重叠码放
梅花五
▭
▭ ▭
▭
环形排列
成梅花状
行列五
▭▭▭
▭▭▭
▭▭▭
行列均码
成五的倍数
💡 提示：选择堆码方式时需考虑货物特性（重量、体积、形状）、仓库条件（高度、通风）、作业方式（人工/机械）等因素，合理选择可提高仓容利用率15%~30%

## Slide 13
盘点方法与流程
四大盘点方式
全面盘点
100%清点
年末/季末
循环盘点
持续滚动
日常管理
重点盘点（抽盘）
重点区域
异常货物
期末盘点
定期截止
月度结算
标准流程
1
准备工作
2
初盘
3
复盘
4
差异核对
5
账务调整
6
分析报告
7
改进措施

## Slide 14
盘点方法详解（一）：四大盘点方式
📋 ① 全面盘点
对仓库所有物料进行100%清点
✓ 准确率最高 ✓ 全面掌握库存状态 ✓ 符合审计要求
✗ 耗时最长 ✗ 人力投入大 ✗ 影响正常作业
📌 频率: 每季度/每半年
🔄 ② 循环盘点
按ABC分类优先级，每天盘点一部分
✓ 日常化、持续性 ✓ 不影响正常作业 ✓ 资源合理分配
✗ 需分类准确 ✗ 计划执行严格 ✗ 长期坚持不易
📌 频率: 每日/每周滚动
🎯 ③ 重点盘点（抽盘）
针对高价值、易出错、重点区域重点盘点
✓ 效率高 ✓ 针对性强 ✓ 成本低
✗ 覆盖不全面 ✗ 存在盲区风险 ✗ 需判断准确性
📌 频率: 每月/按需
📅 ④ 期末盘点
期末统一盘点，验证账实相符情况
✓ 配合财务审计 ✓ 统一组织管理 ✓ 便于对比分析
✗ 时间集中 ✗ 突击性加班 ✗ 准确率依赖经验
📌 频率: 月末/年末

## Slide 15
盘点方法详解（二）：技术辅助盘点方式
📱
RF枪扫码盘点
通过手持终端扫描条码/RFID标签，系统自动比对账面数据，生成差异报表
效果：效率提升50-70%，错误率<0.5%
适用：条码覆盖率>80%
🖥️
WMS系统盘点模块
利用WMS库存快照功能，按库位/物料批量导出盘点清单，支持PDA实时录入
效果：账实同步率>98%，周期缩短60%
适用：已上线WMS，库位编码完善
🚁
无人机/AGV盘点
无人机搭载视觉识别自动巡检货架；AGV配合RFID阅读器自动盘点
效果：适应高大货架，夜间自动作业
适用：立体仓库、危险品仓库
📸
视觉识别盘点
通过摄像头+AI图像识别技术，自动识别货架物料数量和状态
效果：24小时监控，减少人工依赖
适用：标准化货架、视觉条件可控

## Slide 16
📋 不同堆码方式的盘点与点数方法
根据堆码方式选择合适的盘点方法，可提升盘点效率30%~50%，减少人为错误
🔍 四种盘点方法
📦 全面盘点
所有货位逐一清点
最适合: 重叠式、五五堆码
💡 每月/季度末停库全盘
📅 周期盘点
按区域分批定期盘点
最适合: 纵横交错、正反交错
💡 分区轮换，每周/双周
🎯 抽样盘点
随机抽查部分货物
最适合: 通风式、托盘堆码
💡 随机抽检10%~20%
🔄 循环盘点
每日滚动轮流盘点
最适合: 所有堆码方式
💡 每天盘1~2个区域
📌 各堆码方式盘点技巧
📚 重叠式
点数: 逐层点数 → 每层数量×层数
⚠️ 检查是否歪斜，记录层高
工具: 计数器/PDA
🧱 纵横交错式
点数: 先数一面 → 估算整体
⚠️ 注意层与层咬合是否紧密
工具: 计数器+PDA
🧮 五五堆码
点数: 五五成组 → 组数×5
⚠️ 按排列组合快速核算总数
工具: 目视+计数器
📦 托盘堆码
点数: 整托计数 → 托盘数×每托数量
⚠️ 叉车翻转验层，查外观
工具: PDA扫描
💨 通风式
点数: 逐列点数 → 列数×每列数量
⚠️ 检查通风间隙是否堵塞
工具: 计数器
🕸️ 井字形
点数: 交叉验证 → 两方向各数一遍
⚠️ 检查交叉处是否变形
工具: 双人配合
💡 盘点点数实用技巧
🧮
五五堆码法
数完一组后做个记号
减少重复计数
📦
托盘整托法
先数托盘数
再确认每托数量
最后相乘
👥
交叉验证法
两人各数一遍
对不上重新数
确保准确
🏷️
标记法
盘完一处贴标签
避免漏盘重复盘
提升效率
🙈
盲盘法
不看系统数据
直接清点实物
避免人为干扰
📌 盘点注意事项：①盘点前确认库存流动已停止 ②从上到下、从外到内依次盘点 ③记录异常情况（破损、受潮、变形） ④盘点后核对账物卡是否一致

## Slide 17
探讨：如果让你去仓库实习一周，你可以快速上手么？
📋 实习任务清单
任务1：完成仓库每日盘点 • 系统盘点方式有哪些？ • 如何用扫描方式快速准确完成？ 任务2：完成仓库收发货扫描 • 收货流程是什么？ • 发货扫描要注意什么？
💬 互动讨论议题
议题1：盘点方式探讨 → 你用过哪些盘点方式？ → 扫描盘点 vs 手工盘点？ 议题2：收发货流程 → 收货时如何快速核对？ → 发货扫描容易出错的环节？
🤔 思考框架
快速上手的5个关键： 1️⃣ 熟悉环境布局 → 库位、通道、设备位置 2️⃣ 掌握系统操作 → WMS、PDA扫描枪 3️⃣ 理解标准流程 → SOP、异常处理 4️⃣ 学会盘点技巧 → 五五堆码、托盘计数 5️⃣ 注意易错点 → SKU核对、数量确认
🎯 讨论引导：设计飞机的人会不会开飞机？设计系统的人会管理仓库么？
💡 提示：可以从「盘点方式选择」「收发货流程优化」「常见错误避免」等角度展开讨论

## Slide 18
仓储系统指标分析
📊 📦 库存指标
库存周转率
公式: 周转量÷库存总量×100%
来源: WMS+ERP
长库龄物料占比
公式: 长库龄金额÷总金额×100%
来源: WMS库龄报表
库存准确率
公式: 准确数量÷盘点总数×100%
来源: 盘点记录
账实相符率
公式: 实存品种数÷账存品种数×100%
来源: 台账vs盘点
⚡ ⚡ 效率指标
收发货及时率
公式: 及时数量÷总数×100%
来源: WMS时间戳
收发货准确率
公式: 准确数量÷总数×100%
来源: WMS操作记录
入库时效
公式: 到货→上架耗时
来源: WMS作业记录
拣货时效
公式: 开始→完成耗时
来源: WMS作业记录
🏢 🏭 空间指标
库位利用率
公式: 占用库位÷总库位×100%
来源: WMS库位模块
库位周转率
公式: 变动库位÷总库位×100%
来源: WMS操作日志
破损率
公式: 破损数量÷总操作量×100%
来源: 质量检验记录
容积率
公式: 实际存储容积÷总容积×100%
来源: WMS库位模块
😊 👥 服务指标
人均拣货量
公式: 总拣货量÷人数
来源: WMS+HR系统
客户满意度
公式: 调研问卷评分
来源: 客户反馈
订单履约率
公式: 按时完成订单÷总订单×100%
来源: WMS+OMS
异常处理及时率
公式: 及时处理数÷总异常数×100%
来源: WMS工单系统

## Slide 19
仓库管理核心指标
🔄
库存周转率
12-24次/年
⏰
订单及时率
≥99.5%
✅
出库准确率
≥99.9%
📊
库位利用率
75%-85%
👷
人均拣货效率
100+件/时
📋
库存准确率
≥99.5%

## Slide 20
探讨：就目前owms已有数据，我们可以实现哪些关键指标？
1.我们现在提供了哪些系统统计指标，可以体现目前我们的仓库管理水平？
2.指标应该由哪个系统承接？
比如：订单寻源，订单满足率，需求预测？订单及时率，账实物差异率...应该哪个系统做？不同系统（WMS、ERP、财务）输出的指标，如果不事先约定好，很容易导致数据对不上、部门之间扯皮
原则核心：按数据属性 + 管理目的划分职责，任何跨系统的指标对比（如“数量周转率 vs 财务周转率”）必须注明口径差异，禁止直接比较数值
WMS 负责输出：所有基于数量、时间、作业动作的指标（如数量周转率、库龄、订单满足率、出库时效等）。
ERP/财务负责输出：所有基于成本、金额的指标（如财务库存周转率、库存资金占用）。
如果只基于成品owms现有的数据能力，我们到底可以为业务提供哪些核心仓库管理指标，体现仓库的管理现状？
（现有输入数据：动态库存，快照库存，如出库交易，仓面积。。。？）

## Slide 21
📊 当前owms可以做的库存管理核心指标整理
数据周期：月度（自然月） | 口径：基于数量（无成本金额） | 数据来源：每日7:30库存快照 + 出入库交易明细
指标 | 计算公式（月度/周..） | 示例计算 | 指标意义（领导关注点） | 监控周期
🔄 库存数量 周转率 | 月总出库量 ÷ 月平均7:30库存 （平均库存=每日库存和/天数） | 出库620件 平均库存51件 → 12.2次/月 | 货卖得有多快？ 越高资金效率越好（数量视角） | 📅 月度
📅 库存 周转天数 | 30天 ÷ 周转率 | 30 ÷ 12.2 ≈ 2.5天 | 每件货在库停留几天？ 越短越好 | 📅 月度
📈 动态 存销比 | 今日库存 ÷ 过去7天日均出库 | 库存45件 日均出库22件 → 2.0天 | 按当前速度还能卖几天？ 低于采购周期则预警 | 📅 日/周
🏭 库存 容积率 | 当前库存总体积 ÷ 仓库总容积 × 100% （库存体积 = Σ各SKU数量×单品体积） | 总体积1800m³ 仓库容积2000m³ → 90%（⚠️预警） | 仓库是否爆仓？ ≥85%预警，≥95%严重预警 | 📅 日/周
⚠️ 缺货率 （天数） | 月内7:30库存为0的天数 ÷ 30天 × 100% | 3天缺货 → 10% | 断货频率多高？ 每缺一天都损失销售机会 | 📅 日/周
📦 呆滞 库存比例 | 超过90天无出库的库存量 ÷ 总库存量 × 100% | 120/5000 = 2.4% | 长期不动死货占比多少？ 清理空间、回笼资金 | 📅 周/月
🎯 库存 准确率 | (1 – 盘点差异绝对值 ÷ 系统账面数) × 100% | 差异50/5000 → 99% | 系统数与实际货对不对得上？ 数据是管理的基础 | 📅 月度/盘点时
💡 指标说明：以上7大核心指标均基于数量口径（无成本金额），数据取自每日7:30库存快照及出入库交易明细 | 🏭 容积率≥85%预警，≥95%严重预警

## Slide 22
📊库存看板设计思路（库容预警/良品率/可用/..）
访问链接

## Slide 23
仓库管理模式（建仓模式）
🏭 仓库管理模式选择
自建仓库
优: 可控性强、长期成本低
劣: 投入大、灵活性差
租赁仓库
优: 初期投入小、灵活
劣: 成本波动、管理受限
云仓
优: 资源共享、智能调度
劣: 数据安全、依赖第三方
厂边仓
优: 快速响应、降低运输
劣: 库存分散、管理复杂
💡 零库存：理想还是陷阱？
✅ 价值
• 降低资金占用
• 减少仓储费用
• 提高周转效率
• 降低贬值风险
⚠️ 风险
• 断货风险增加
• 议价能力下降
• 物流成本上升
• 应急能力不足
零库存实现路径：
• JIT准时制
• 寄售库存
• MTO按单生产
• VMI供应商管理
• 越库Cross-dock
💬 探讨问题：企业应如何平衡库存成本与供应链风险？零库存是否适合所有行业？

## Slide 24
仓库管理模式（业务模式）
💡 核心理念："零库存"≠完全没有库存，而是通过精细化管理和高效供应链协同，实现库存最小化
🏭
1. JIT准时制
Just-In-Time，按需生产，仅在需要时采购
→ 丰田生产方式核心
🤝
2. VMI供应商管理
Vendor Managed Inventory，供应商代为管理
→ 美的案例：周转提升50%
📦
3. 寄售库存
Consignment，供应商货放仓库，使用后结算
→ 采购方0库存风险
🔄
4. CPFR协同补货
Collaborative Planning, Forecasting
→ 上下游数据共享
📋
5. MTO按单生产
Make-To-Order，收到订单后才开始生产
→ 戴尔直销模式核心
🛒
6. 小批量采购
缩短采购周期，减少单次采购量
→ 配合VMI效果更佳

## Slide 25
探讨："0库存"是仓库管理追求的终极目标么？
我们成品仓库实物现状如何？空仓，满仓？爆仓？
我们现在的成品库是否可以做到0库存管理？
我们有哪些仓库管理模式？
基地仓/区域仓/外仓对应分别是什么模式？

## Slide 26
感谢聆听
THANK YOU
欢迎交流讨论